RESUMO

O crescimento do número de Barragens de Enrocamento com Face de Concreto (BEFC) no Brasil e no mundo e os problemas relacionados com a movimentação da face motivaram o desenvolvimento deste estudo sobre o comportamento mecânico do enrocamento. Geralmente, as previsões dos movimentos diferenciais do maciço são feitas com base nas características de deformabilidade do material. Este trabalho apresenta um estudo de tensão-deformação de enrocamento baseado em análise numérica de uma seção de barragem de grande altura, com o objetivo de definir o estado e as trajetórias de tensões que influenciam os valores dos parâmetros

de deformabilidade. Baseado nas condições de carregamento previstas para o maciço de enrocamento, foi desenvolvida a programação e as metodologias dos ensaios laboratoriais. A

partir dos resultados destes ensaios foi possível estimar os parâmetros de deformabilidade do enrocamento a serem utilizados em estudos tensão-deformação.

Palavras-chave: Aterros, Barragem de Enrocamento com Face de Concreto, Deformabilidade.



ABSTRACT

The important growth in the number of Concrete Face Rockfill Dams (CFRD’s) in Brazil and in the World, and the reported problems related to movements of the concrete slab, motivated the present study of mechanical behavior of the rockfill. In general, predictions of the differential movements within the rockfill mass are based on the deformation properties of the rockfill materials. This work presents a stress-strain study of the rockfill mass, based on a numerical analysis of a high dam cross section, aiming to define the stress state and stress paths that influence the deformability parameters. Based on the loading condition estimated for the rockfill mass, the program and the methodology for the laboratorial tests was set. From these test results it was possible to estimate the deformability parameters of the rockfill to be used in stress-strain analysis.

Keywords: Embankments, Concrete Face Rockfill Dams, Deformability.

Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, sob responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador.

São Paulo,

Assinatura do autor   ____________________________

Assinatura do orientador   _______________________

# FICHA CATALOGRÁFICA

# Text boxes

| BASSO, RAFAEL VINÍCIUS |
| --- |
|  | ESTUDO TENSÃO-DEFORMAÇÃO DE UM ENROCAMENTO VISANDO BARRAGENS DE ENROCAMENTO COM FACE DE CONCRETO |  |
| / RAFAEL VINÍCIUS BASSO -- ed.rev. -- São Paulo, 2007. |
|  | 129 p. |  |
|  | Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações |  |
|  | 1. Aterros 2. Barragem de Enrocamento com Face de Concreto 3. Deformabilidade |  |
| I.Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações II.t. |